| DP系列大屏显示器 用 户 手 册 DPC09 安全注意: 大屏的设计上方吊耳只是作为定位使用，不能作为承重载体，大屏在安装时必须另行制作安装支架，其强度应保证大屏安装牢固、可靠、安全。 1、概述 DP系列大屏显示器分为测量输入型、通讯接口型和时钟型三类，以满足不同的应用要求。1台大屏机箱内可以混装这三种类型，完成较复杂的功能。 采用高亮度LED显示器件，锁存显示方式。亮度高，均匀，抗干扰能 力强 大屏内各部件采用完全组合式结构，标准化程度高，生产周期短， 维修方便 LED字高从45.72mm（1.8英寸）到304.8mm（12英寸） 测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号，单通道或多通道。功能详见XS系列各类仪表 通讯接口型用于与计算机、XS系列仪表或其它智能设备配合使用 时钟型用于年、月、日、时、分、秒的显示 2、型号规格 内容 代码说明 DP/ 类型 CS— 测量输入型DP（内置相应测量功能仪表） TS— 通讯接口型DP SZ— 时钟型DP（可选配XSPC，具有时间程序给定器功能） HH— 混装型DP 材质 T— 机箱材质为铁制 L— 机箱材质为铝制 G— 机箱材质为不锈钢制 显示方式 1— 表示单面显示 2— 表示双面显示 （第2面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格） LED高度× LED 位数 □□× □□— 如双面显示时，LED位数时两面数码管显示位数总和 指示灯数量 （限CS、TS型DP） □— 不需要指示灯时为0 继电器输出（限TS型， 通讯协议类型C型） T□— T0：无继电器输出 T1~T4：1~4点输出 显示内容（限SZ型 DP） □— 显示内容如：月，日，时，分 | 背光显示字数 B□□— 如工程量单位、公司名称等背光显示总位数，没有可省略 通讯接口（限TS型DP） S□— S1：RS—232接口 S2：RS—485接口 通讯协议类型（限TS型DP） A— 按用户提供协议 B— 配接XS系列仪表或模块 C— 配接计算机，按标准缓冲 区方式 仪表型号（限CS、SZ型DP，其中SZ型配接仪表为XSPC） □— 实现测量功能对应 的仪表型号 仪表电源 V0 220V AC V1 24V DC 3、技术规格 电 源：220V AC，±10% 工作环境：-20℃~50℃，湿度低于90%R .H | 显示颜色：红 通讯接口 光电隔离 大屏通讯地址0 ~ 99可设定 通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择 配套测试软件，提供组态软件和应用软件技术支持 4、外型，安装与接线 长、宽尺寸与显示内容，LED高度，工程量单位等相关 机箱：LED高度在203.2mm（8英寸）以下（含8英寸）的，厚度一般为60mm，机箱材料采用铝合金，银灰色，显示面为有机玻璃； LED高度超过203.2mm（8英寸）的，厚度一般为120mm，采用钢制机箱，一般为黑塑表面，显示面为有机玻璃 大屏在安装时必须制作安装支架，其强度应保证大屏安装牢固、可靠、安全。大屏上的定位板只作为大屏在安装时的定位，不能作为承重载体 不能安装在阳光直晒场所 通讯接口 RS-232 RS-485 1. 收，接计算机发 2. 发，接计算机收 3. 地 1. A+ 2. B- 3. 地（可不接） 测量输入的接线与功能相关，详见随机说明 大屏电源为3线，必须将接地端接大地，否则机壳有感应电压。 5、参数设置方法 5.1 手持组态器 手持组态器用于设置大屏内部的参数。参数的定义详见第6章。 ① 数字显示窗 ② 设置键 在工作状态下，按住2秒以上不松开则 进入设置状态 ③ 左键 在工作状态下无效 在设置状态下：· 调出原有参数值 · 移动修改位 ④ 确认键 在工作状态下无效 在设置状态下： 存入修改好的参数值 ⑤ 增加键：在设置状态下增加参数数值或改变设置类型 ⑥ 减小键：在设置状态下减小参数数值或改变设置类型 手持组态器的显示有工作和设置2种状态。 通电时为工作状态，显示内容与大屏显示器的功能相关。 · 测量输入型：显示第1路测量值。 ·· 通讯接口型： ① 配接计算机，按标准缓冲区方式的大屏 显示：(( 后两位为大屏地址 ② 配接1~4个测量值仪表的大屏 显示：(( 后两位为大屏地址 ③ 配接巡检仪的大屏 显示：(( 后两位为大屏地址 ··· 时钟型：显示 时：分 5.2 参数设置说明 测量输入型的设置方法详见相应仪表的用户手册。 通讯接口型和时钟型按下述步骤设置： ① 按住设置键 不松开，直到显示 ，进入设置密码状态 ② 按 键进入修改状态，在 ，， 键的配合下将其修改为 ③ 按 键，密码设置完成 ★ 密码在大屏上电时或1分钟以上无按键操作时，将自动清零。 ④ 再按住设置键 不松开，2秒后进入参数设置 ⑤ 按 键顺序循环选择需设置的参数 ⑥ 按 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位 | ⑦ 通过 键移动修改位， 键增值， 键减值，将参数修改为需要的值 ★ 以符号形式表示参数值的参数，在修改时，闪烁位应处于末位。 ⑧ 按 键存入修改好的参数，并转到下一参数， 重复 ⑤~⑧ 步，可设置其它参数 退出设置 ：在显示参数符号时，按住设置健 不松开，直到退出参数设置状态。 在参数设置过程中，若1分钟以上无按键操作，将自动退出设置状态 6、功能及相应参数说明 6.1 测量输入型 构成示意图 测量控制组件：完成测量功能，并将显示数据发送给接收/驱动组件。 接收/驱动组件：用于接收数据并驱动输出，保证数据传送的可靠性，增强抗干扰能力，当显示位数大于8时，会增加一块该组件。 显示组件：完成显示及信号传送。 电源组件：提供各组件所需电源。 ★ 功能及相应参数说明详见相应仪表的用户手册。 6.2 通讯接口型 构成示意图 控制板组件：完成通讯处理，并将显示数据发送给接收/驱动组件。 通讯组件：完成RS-232或RS-485的接收，发送。 接收/驱动组件：用于接收数据并驱动输出，保证数据传送的可靠性，增强抗干扰能力，当显示位数大于8时，会增加一块该组件。 电源组件：提供各组件所需电源。 显示组件：完成显示及信号传送。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 与计算机配接，标准缓冲区方式 大屏内有与显示位数相对应的显示缓冲区，计算机通过命令改变显示缓冲区内容，每次改变1位或数位。显示缓冲区的内容每100ms送显示一次。 带继电器输出功能的大屏，通过输出开关量命令控制继电器状态。 命令 规定：1位启始位，8位数据位，无校验位。 速率2400，4800，9600，19200可设置。 命令格式：全部用ASCⅡ码表示。 ″AABB（DATE）↙ 其中 ″:定界符（22H） AA：大屏显示器地址，00~99，十进制，该地址通过手持组态器在大屏上设置。 BB：要写入的缓冲区首址，从01开始，十进制。 DATA：数据内容，数据内容由数字及部分符号、英文字号构成，可显示的内容见下表： 显示内容 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ASCⅡ码 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 显示 显示内容 — · 不亮 A B C D E F G ASCⅡ码 2DH 2E 20H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 显示 — 注 不亮 显示内容 H I J K L M N O P Q ASCⅡ码 48H 49H 4AH \ 4CH ADH 4EH 4FH 50H \ 显示 \ \ 显示内容 R S T U V W X Y Z ASCⅡ码 52H \ 54H 55H \ 57H \ 59H 5AH 显示 \ \ \ 回答 大屏收到计算机的命令后，核对地址和格式 地址不相符时：不回答 格式不相符时：回答 ！AAErr↙ AA为大屏实际地址 正确时： 回答 ！AAoK↙ AA为大屏实际地址 参数 ：以下列出了大屏的相关参数，设置不正确，大屏不能正常工作。 | （Add）—— 大屏通讯地址 范围0~99。出厂设置为1，通过计算机设置时，地址为40H （bAud）—— 通讯速率选择 可选择2400，4800，9600，19.20k 4种。必须与计算机的速率一致。 通过计算机设置时，地址为41H。设置为0~3时，顺序表示2400，4800，9600，19.20 k （tEAt）—— 测试状态设置 设置为ON时为测试状态，大屏按0~9顺序显示，1秒切换一次。正常工作时须设置为OFF。 通过计算机设置时，地址为42H，设置为0表示OFF，设置为1表示ON （cYt）—— 无信号延迟时间。设置范围0~9999秒 若大屏在 规定的时间内收不到有效的显示命令，则显示“” 作为提示。 若不需要该功能，可将 参数设置为0。通过计算机设置时，地址为43H。 （ctd）—— 继电器输出控制权选择 选择为ON时，可通过输出开关量命令控制继电器状态。 通过计算机设置该参数时，地址为44H，设置为0表示OFF，设置为1表示ON。 其它命令 ：大屏显示器支持下述通讯命令。详见《2002版通讯协议》 #AA99↙ 读大屏版本号 ′AABB↙ 读仪表参数的表达符号（名称） $AABB↙ 读仪表参数数值 %AABB（data）↙ 设置仪表参数 &AABBDD↙ 输出开关量 6.2.2 与1~4个测量值的仪表配接 例如，XST，XSD等各类仪表。 大屏自动从所配接的仪表读取数据并显示，每100ms读取一次数据，循环进行。 以下列出了大屏的相关参数，设置不正确，大屏不能正常工作。 ~ （it1 ~ it4）—— 1 ~4个测量值的地址，内址规定 该参数的格式为 □□.□□ ，与所接仪表的读测量值命令相符。 AA为该显示通道对应的仪表地址。 BB为该显示通道对应的仪表相应数据的内址。如果仪表为单测量值，则BB为00。 例1：单组4位显示大屏，与XST系列仪表配接，仪表的地址设置为01，则 = 0100 例2：4组4位显示大屏，与XSD4通道仪表配接。仪表的地址设置为01，则 = 0100， = 0101， = 0102， = 0103 （Add）—— 大屏地址。可以不设置 （bAud）—— 通讯速率选择 可选择2400，4800，9600，19.20k 4种。必须与所配接仪表速率一致 （tEAt）—— 测试状态设置 设置为ON时为测试状态，大屏按0~9顺序显示，1秒切换一次。正常工作 | 时须设置为OFF。 当通讯故障时，相应通道位置显示 6.2.3 与巡检仪配接 大屏自动从巡检仪读取数据并显示，每100ms读取一次数据。 以下列出了大屏的相关参数，设置不正确，大屏不能正常工作。 （it1）—— 巡检仪的地址设置。出厂设置为01.00 该参数格式为AA.00，AA表示巡检仪地址 （cHYt）—— 每通道显示时间。设置范围0.5秒~50.0秒 （cHL）—— 显示通道起点 （cHH）—— 显示通道终点 例：巡检仪地址为01，从01通道显示到08通道，每2秒切换一次。 则设置 = 01.00 = 002.0 = 0001 = 0008 （Add）—— 大屏地址。可以不设置 （bAud）—— 通讯速率选择 可选择2400，4800，9600，19.20k 4种。必须与所配接仪表速率一致 （tEAt）—— 测试状态设置 设置为ON时为测试状态，大屏按0~9顺序显示，1秒切换一次。正常工作时须设置为OFF。 当通讯故障时，相应通道位置显示 。 6.3 时钟型 构成示意图 时钟组件：停电不影响走时，自动调整闰年，大、小月 控制板：完成时钟设置 接收/驱动组件：用于接收数据并驱动输出，保证数据传送的可靠性，增强抗干扰能力，当显示位数大于8时，会增加一块该组件。 显示组件：完成显示及信号传送。 电源组件：提供各组件所需电源。 通过下列参数设置时间： （t-y）—— 年 （t-m）—— 月 （t-d）—— 日 （t-H）—— 时 （t-F）—— 分 ★ 带时间程序给定器功能的大屏，功能及操作详见《XSPC-Ⅱ型》用户手册。 |

# Text boxes

★ 四位显示组件不加驱动、接收组件

BB

AA